## Slide 1
การจำลองระบบสื่อสารเชิงแสง
ตามแนวทาง CCSDS
Convolutional Coding and 4-PPM
Shortened CCSDS-aligned educational model
ชื่อวิชา ________________________________
สมาชิก __________________________________
ภาคการศึกษา __________ ปีการศึกษา __________
Mini-Project Presentation
Notes: เวลาแนะนำ 20 วินาที
กล่าวชื่อหัวข้อ สมาชิก และระบุว่างานนี้เป็นแบบจำลองเพื่อการศึกษา ไม่ใช่ SCPPM modem แบบเต็มมาตรฐาน

## Slide 2
เป้าหมายและขอบเขต
Educational scope and implementation boundary
เป้าหมาย
จำลองเส้นทางข้อมูลตั้งแต่ ASCII จนกู้คืนข้อความ พร้อมวัด BER และ FER ภายใต้ photon noise และ turbulence
ส่วนที่นำมาจำลอง
ASM และ optical CRC-32
Convolutional code rate 1/3 [5,7,7]
4-PPM พร้อม guard slot
Poisson photon counting และ log-normal turbulence
Maximum-count detector และ hard Viterbi
ส่วนที่ยังไม่จำลอง
Pseudo-randomizer, SCPPM interleaver, accumulator, iterative soft decoder, synchronization acquisition และ physical link budget
CCSDS Optical Space Communication Mini-Project
02
Notes: เวลาแนะนำ 40 วินาที
อธิบายว่าจุดประสงค์คือสร้างระบบที่นักศึกษาตรวจสอบแต่ละฟังก์ชันได้ งานยึดค่าหลักจาก CCSDS แต่ลดความซับซ้อนของ SCPPM chain
ที่มา: CCSDS 141.0-B-2 และ CCSDS 142.0-B-2

## Slide 3
ระบบที่นำมาจำลอง
Editable transmitter, channel and receiver chain
ASCII
16-bit payload
Frame
ASM + data + CRC
ECC
r=1/3 [5,7,7]
4-PPM
+ guard slot
Channel
Poisson + lognormal
Detector
max count
Viterbi
hard decision
CRC/ASCII
recovery
Transmitter
Optical channel
Receiver
Timing และ frame boundary สมบูรณ์
CCSDS Optical Space Communication Mini-Project
03
Notes: เวลาแนะนำ 45 วินาที
ไล่จากซ้ายไปขวา ข้อมูล ASCII ถูกแบ่งเป็น payload สร้างเฟรม เข้ารหัส ทำ 4-PPM ผ่านช่องสัญญาณ แล้วตรวจจับและถอดรหัส ฝั่งรับตรวจ CRC ก่อนประกอบข้อความ
สมมติว่า timing และขอบเขตเฟรมตรงสมบูรณ์

## Slide 4
โครงสร้างเฟรมและพารามิเตอร์
Frame size, ECC overhead and timing
ASM
32 bits
Payload
16 bits
CRC-32
32 bits
80-bit packet
+ 2 zero tail bits
Parameter | ค่าที่ใช้ | สถานะ
Payload | 16 bits | project
Convolutional ECC | rate 1/3 [5,7,7] | CCSDS component
Coded frame | 246 bits | (80+2)×3
4-PPM | 2 bits/symbol + 1 guard | CCSDS
Slot width | 512 ns | selected CCSDS value
Coded duration | 314.88 µs | 615 slots
Uncoded 102.4 µs | Coded 314.88 µs
CCSDS Optical Space Communication Mini-Project
04
Notes: เวลาแนะนำ 50 วินาที
เฟรมย่อมี ASM 32 บิต payload 16 บิต และ CRC 32 บิต รวม 80 บิต หลังเติม tail 2 บิตและเข้ารหัส rate 1/3 ได้ 246 บิต ใช้ 123 symbols หรือ 615 slots
ระบบ coded ใช้เวลา 314.88 microseconds ต่อ payload เทียบกับ 102.4 microseconds ของ uncoded

## Slide 5
ช่องสัญญาณและการตรวจจับ
Poisson photon counting with unit-mean log-normal fading
ON slot
λON = Nb + NsH
OFF / guard slot
λOFF = Nb
Receiver เลือก data slot ที่มี photon count สูงสุด และสุ่มเฉพาะกรณี tie
Photon-count histogram
Illustrative eye diagram, no receiver filter
CCSDS Optical Space Communication Mini-Project
05
Notes: เวลาแนะนำ 50 วินาที
Ns คือ signal photons ต่อ ON pulse, Nb คือ background photons ต่อ slot และ H คือ fading coefficient
ฮิสโตแกรมแสดงการซ้อนทับของ ON กับ OFF counts ซึ่งทำให้ detector เลือก slot ผิดได้
Eye diagram เป็นภาพประกอบเพราะแบบจำลองไม่รวม receiver filter, bandwidth หรือ timing jitter
ที่มา: โปรแกรม Run ID 20261004_193629_060730_report-example

## Slide 6
การตรวจสอบ End-to-End
Input HI, seed 2026, Ns=5, Nb=0.1, sigma_ln=0.4
ผลหนึ่งเฟรม
HI
Input = Recovered
8
bit errors
before Viterbi
0
payload errors
after Viterbi
CRC PASS
ตัวอย่างหนึ่งเฟรม ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย BER
CCSDS Optical Space Communication Mini-Project
06
Notes: เวลาแนะนำ 55 วินาที
เริ่มจากแพ็กเกจ 80 บิต เข้ารหัสเป็น 246 บิต ทำ 4-PPM และรับ photon counts
ในเฟรมตัวอย่าง detector ทำให้ coded bits ผิด 8 บิต แต่ Viterbi แก้ payload ได้ทั้งหมด CRC ผ่าน และข้อความ HI กลับมาตรงกับต้นฉบับ
ย้ำว่าผลนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเฟรม ส่วนสถิติใช้ Monte Carlo ในสไลด์ถัดไป

## Slide 7
ECC ลด BER แต่เพิ่มเวลาและพลังงานต่อ payload
Monte Carlo 50,000 frames per point, Nb=0.1
Chart: Signal photons per ON pulse, Ns
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12
Poisson uncoded | -0.66521 | -1.0348 | -1.4083 | -2.1669 | -3.3872 | -4.7891
Poisson coded | -0.58624 | -1.441 | -2.4472 | -4.3979 | -5.426 | -5.426
Turbulence uncoded | -0.64172 | -0.9499 | -1.2382 | -1.7372 | -2.4045 | -3.1635
Turbulence coded | -0.56751 | -1.0704 | -1.5938 | -2.5513 | -3.7417 | -4.9031
Ns = 5
170×
BER reduction
Poisson only
6.52×
BER reduction
with turbulence
Coded frame 3.075× longer
Same Ns per pulse, not energy-normalized coding gain
CCSDS Optical Space Communication Mini-Project
07
Notes: เวลาแนะนำ 75 วินาที
กราฟแสดง log10 ของ payload BER เพื่อให้เห็นช่วงค่าหลายลำดับ ที่ Ns=5 ระบบ coded ลด BER ประมาณ 170 เท่าใน Poisson-only และ 6.52 เท่าเมื่อมี turbulence
การเปรียบเทียบนี้ใช้ signal photons ต่อ ON pulse เท่ากัน ระบบ coded ส่งพัลส์มากกว่าและใช้เวลา 3.075 เท่า จึงไม่ใช่ coding gain ที่ normalize ด้วยพลังงานต่อ information bit
ที่มา: results/data/performance_results.csv

## Slide 8
Background และ turbulence ทำให้ BER สูงขึ้น
Uncoded baseline at Ns=5 isolates the channel effect
Chart: Background photons per slot, Nb
| 0 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1.0
Payload BER | 0.011295 | 0.012302 | 0.018017 | 0.037632 | 0.058659
Chart: Log-normal sigma
| 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8
Payload BER | 0.0065975 | 0.0093387 | 0.017503 | 0.03353 | 0.055939
Background เพิ่มการแข่งขันจาก OFF slots
Turbulence ทำให้เกิด deep fades บ่อยขึ้น
ข้อจำกัด: one fading coefficient per frame, ideal timing, no pointing loss
CCSDS Optical Space Communication Mini-Project
08
Notes: เวลาแนะนำ 55 วินาที
กราฟซ้ายคง Ns=5 และ sigma=0.4 เมื่อ Nb เพิ่ม OFF slots มี photon counts สูงขึ้นและ BER เพิ่ม
กราฟขวาคง Ns=5 และ Nb=0.1 เมื่อ sigma เพิ่ม การกระจายของ irradiance กว้างขึ้นและเกิด deep fades บ่อยขึ้น
ผลนี้ยังไม่รวม pointing loss, detector bandwidth และ synchronization errors
ที่มา: results/figures/ber_vs_background.png และ ber_vs_turbulence.png; ตัวเลขจากรายงานผลจำลอง

## Slide 9
บทสรุป
What the mini-project demonstrates
01
ระบบกู้คืน ASCII ได้ครบทั้งเส้นทาง
Framing, ECC, 4-PPM, channel, detection, CRC และ message recovery ทำงานต่อเนื่องกัน
02
Convolutional ECC ลด BER ได้ชัดเจน
ผลดีมาพร้อม coded frame ที่ยาวขึ้นและใช้พัลส์ต่อ payload มากขึ้น
03
ขอบเขตเหมาะกับ Mini-Project
การพัฒนาต่อควรเพิ่ม SCPPM chain, soft decoding, synchronization และ energy-normalized comparison
References: CCSDS 141.0-B-2, CCSDS 142.0-B-2
github.com/phoomkit/CCSDS-Optical-Space-Communication-ASCII-Simulation
CCSDS Optical Space Communication Mini-Project
09
Notes: เวลาแนะนำ 30 วินาที
สรุปว่างานแสดงกระบวนการครบตั้งแต่ข้อมูลต้นทางจนกู้คืนได้ ECC ช่วยลด BER แต่มี overhead และพลังงานเพิ่ม
ย้ำว่าเป็น shortened CCSDS-aligned educational model และปิดด้วยแนวทางพัฒนาต่อ
เอกสารอ้างอิง: CCSDS 141.0-B-2 และ CCSDS 142.0-B-2